Утверждено

Приказом директора

МУП «Коммунсервис»

Костромского района

№ 57  от  22.11.2018г

РЕГЛАМЕНТ

выполнения технических, технологических и других мероприятий,
связанных с подключением к системам теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения  МУП «Коммунсервис» Костромского района, строящихся (реконструируемых или построенных, но не подключенных) 
объектов капитального строительства.

- Общие положения.

  - Настоящий "Регламент выполнения технических, технологических и других мероприятий, связанных с подключением к системам теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения  Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» Костромского района Костромской области (далее - МУП «Коммунсервис» Костромского района), строящихся (реконструируемых или построенных, но не подключенных) объектов капитального строительства" (далее - Регламент) регулирует отношения между МУП «Коммунсервис» Костромского района, органами федеральной исполнительной власти и местного самоуправления и правообладателями земельных участков (далее - Заявителями), возникающие в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия), включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий, а также критерии определения возможности подключения.

  - Регламент является обязательным для исполнения в МУП «Коммунсервис» Костромского района, а также Заявителями - потребителями тепловой энергии и воды (далее - энергоресурсов), имеющими намерение присоединить принадлежащие им объекты капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - сетям ИТО) МУП «Коммунсервис» Костромского района непосредственно или через технологически связанные сети ИТО в т.ч. других потребителей (собственников сетей), осуществляющих транзит энергоресурсов от энергоисточников МУП «Коммунсервис» Костромского района.

  - Заявители должны быть ознакомлены с настоящим Порядком до момента получения технических условий подключения, технических условий на присоединение объектов капитального строительства и руководствоваться им.

- Законодательные и нормативные документы

  - Федеральный закон №190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

  - Федеральный закон №416 от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении»

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения  и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством российской федерации об электроэнергетике)».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Термины, определения и сокращения

Тепло-, водоснабжающая организация - организация, которой принадлежит на праве собственности или другом законном основании оборудование по производству тепловой энергии и воды.

Теплоустановка - совокупность оборудования, потребляющего тепловую энергию на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Тепловая мощность теплоустановки (тепловая нагрузка объекта) - количество тепловой энергии, потребляемой теплоустановкой (или одновременно всеми теплоустановками) объекта за промежуток времени в один час (Гкал/час), определяемое паспортными данными теплоустановки и (или) проектным расчётом тепловых нагрузок объекта.

Сети инженерно-технического обеспечения (сети ИТО) - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе тепло-, водоснабжения  для транспортировки ресурсов.

Подключение объекта капитального строительства к сетям ИТО - процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям ИТО, а также к оборудованию по производству тепловой энергии и воды.

Технологически связанные сети - принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям сети ИТО, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой технологической системе тепло-, водоснабжения.

Точка подключения - место соединения сетей ИТО с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам тепло-, водоснабжения.

Основной абонент - организация или частное лицо являющееся потребителем энергоресурсов, которому принадлежат на праве собственности или другом законном основании сети ИТО, непосредственно присоединенные к сетям тепло-, водоснабжающей организации.

Заявитель - юридическое или физическое лицо, обратившееся в МУП «Коммунсервис» Костромского района для технологического присоединения к сетям ИТО.

Объект подключения (объект) - строящийся (реконструируемый) или построенный объект капитального строительства, но не подключенный к сетям ИТО.

МУП «Коммунсервис» Костромского района - организация, владеющая на праве собственности или другом законном основании сетями ИТО, к которым осуществляется подключение Заявителя и заключившая с Заявителем договор о подключении.

Плата за подключение к сетям ИТО - размер платы необходимый для проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сетей ИТО, к которым будет подключаться вновь создаваемый (реконструируемый) или построенный,

но	не	подключенный объект капитального строительства.	Расчет платы за

технологическое присоединение производиться по данным из Приложения 7.

Г раница балансовой принадлежности сети ИТО - линия разграничения элементов сетей ИТО между владельцами на праве собственности или другом законном основании.

Узел учета тепловой энергии и воды - точка схемы тепло-, водоснабжения, в которой	приборным способом	определяются значения расходов	тепловой энергии,

мощности и теплоносителей, а также воды, используемые при коммерческих расчетах.

- Область применения

Регламент применяется в случаях:

  - Получения технических условий на подключения объектов к сетям ИТО;

  - Получения информации о плате за подключение к сетям ИТО;

  - Подключения объектов к сетям ИТО;

  - Продления срока действия ранее выданных технических условий подключения.

Схематичный алгоритм действий по осуществлению технологического присоединения к сетям ИТО МУП «Коммунсервис» Костромского района приведен в Приложении 6.

- Технические условия подключения

- Предоставление технических условий подключения

- Для получения технических условий Заявитель обращается в МУП «Коммунсервис» Костромского района в случае намерения провести реконструкцию или подключение построенного объекта к сетям ИТО МУП «Коммунсервис» Костромского района и если технические условия для его подключения отсутствовали либо истек срок их действия, а также если истек срок действия технических условий, выданных органом местного самоуправления в составе документов о предоставлении земельного участка.

- Подача Заявителем заявления о выдаче технических условий подключения и (или) о получении информации о плате за подключение по установленной форме с предоставлением перечня указанных документов (Приложение 1).

- МУП «Коммунсервис» Костромского района в течение 14 рабочих дней с даты получения заявки (при подключении по общему тарифу) обязано определить и предоставить технические условия (при условии предоставления всех необходимых документов) на подключение объекта к сетям ИТО либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта к сетям ИТО.

Выдача технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям ИТО осуществляется без взимания платы.

- Решение о предоставлении технических условий на подключение объектов капитального строительства к тепловым сетям принимается главным инженером МУП «Коммунсервис» Костромского района после представления производственно-техническим отделом проработанного проекта технических условий:

а)	на основе анализа резерва мощности теплоисточников и пропускной способности сетей ИТО, а в точках взаимного присоединения - совместно с организациями, осуществляющими эксплуатацию технологически связанных сетей ИТО с учетом указанного анализа;

б) с учетом оценки альтернативных вариантов подключения объектов капитального строительства к существующим сетям ИТО;

в) с учетом ранее выданных технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям ИТО.

- При отсутствии на момент запроса Заявителя технической возможности для подключения (технологического присоединения) вследствие недостаточности свободной мощности, необходимой для осуществления тепло-, водоснабжения, и отсутствии в инвестиционной программе МУП «Коммунсервис» Костромского района мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), МУП «Коммунсервис» Костромского района направляет запрос в органы местного самоуправления о добавлении объекта в схему теплоснабжения (технологического присоединения) объекта заявителя к сетям ИТО. При этом, технологическое присоединение происходит по индивидуальному тарифу.

- Технические условия или мотивированный отказ в выдаче технических условий выдается на руки заявителю. Копии технических условий подключения к тепловым сетям хранятся в производственно-техническом отделе МУП «Коммунсервис» Костромского района.

- Технические условия подключения должны содержать следующие данные:

а) возможные точки подключения объекта к сетям ИТО;

б) срок подключения объекта к сетям ИТО, определяемый, в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционной программы;

в) срок действия технических условий подключения: жилой фонд - 5 лет, другие объекты - 3 года с даты их выдачи.

По истечении этого срока параметры выданных технических условий подключения могут быть изменены.

- Информация о плате за технологическое присоединение к сетям ИТО по индивидуальному тарифу может быть предоставлена после его утверждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Информация о плате за технологическое присоединение к сетям ИТО по общему тарифу рассчитывается по данным из Приложения 7.

- В случае если подключение объекта возможно только к существующим сетям ИТО, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем энергоресурсов (далее - основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным абонентом по согласованию с МУП «Коммунсервис» Костромского района. По соглашению между МУП «Коммунсервис» Костромского района и основным абонентом технические условия подключения может разработать МУП «Коммунсервис» Костромского района. Договор о подключении объекта к сетям ИТО заключается с основным абонентом, который должен заключить с МУП «Коммунсервис» Костромского района договор о подключении к сетям ИТО для получения дополнительной мощности. Стороны могут заключить трехсторонний договор о подключении. Основной абонент в обязательном порядке высылает в МУП «Коммунсервис» Костромского района копии технических условий подключения к своим сетям ИТО.

- Обязательства МУП «Коммунсервис» Костромского района по обеспечению подключения объекта к сетям ИТО в соответствии с техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий Заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта к сетям ИТО.

- При смене правообладателя земельного участка Заявителя, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей ИТО, о смене правообладателя. При смене собственника или арендатора отдельно стоящего здания или нежилого помещения в здании, без увеличения нагрузки и изменения схемы присоединения, а также при переводе жилого помещения в нежилое без увеличения нагрузки и изменения схемы присоединения предоставление (получение) новых технических условий подключения не требуется.

- В случае необходимости увеличения нагрузки технические условия подключения дополнительной нагрузки запрашиваются/предоставляются как при первичном обращении в соответствии с разделом 5.1 настоящего Порядка.

5.2 Изменение технических условий подключения.

- В случае изменения по инициативе Заявителя точки подключения, указанной в технических условиях подключения к сетям ИТО объекта, и (или) изменения разрешенной тепловой нагрузки, вопрос выдачи новых технических условий подключения как при первичном обращении в соответствии с разделом 5.1. настоящего Порядка.

- Измененные технические условия либо мотивированный отказ направляются в течение 14 рабочих дней после получения необходимой для рассмотрения документации правообладателю объекта или земельного участка.

- Проверка МУП «Коммунсервис» Костромского района выполнения Заявителем условий подключения.

- После выполнения Заявителем условий подключения объекта к сетям ИТО, МУП «Коммунсервис» Костромского района проверяет выполнение Заявителем условий подключения и устанавливает пломбы на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах в установленный договором о подключении срок со дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему ресурсов. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению к сетям ИТО (Приложение 4).

- Акт составляется в 2-х экземплярах - по одному экземпляру для МУП «Коммунсервис» Костромского района и Заявителя.

- При невыполнении Заявителем условий для подключения составляется Акт с перечнем недостатков и дефектов, после устранения, которых осуществляется повторная проверка выполнения условий подключения.

- Заявитель обязан обеспечить доступ МУП «Коммунсервис» Костромского района для проверки выполнения условий подключения.

- Для осуществления проверки выполнения условий подключения Заявитель делает заявку на осмотр системы теплоснабжения и сетей ИТО подключаемого объекта и предоставляет следующие документы:

а)	технические условия для присоединения;

б)	акт допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок;

в)	согласованный проект внутридомовых и внутриплощадочных сетей.

- Порядок подключения к сетям ИТО объекта капитального строительства.

Подключение объектов к сетям ИТО осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

а)	подача Заявителем заявки о подключении;

б)	заключение договора о подключении;

в)	исполнение сторонами условий договора о подключении;

г)	присоединение объектов Заявителя к сетям ИТО и подписание сторонами акта о присоединении;

д)	выполнение условий подачи ресурсов.

Заявители, обратившиеся в МУП «Коммунсервис» Костромского района, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к сетям ИТО, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к сетям ИТО, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к необходимым ресурсам, указанными в заявке, вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к сетям ИТО согласно утвержденному тарифу.

- Подача Заявителем заявки о подключении к сетям ИТО.

- Для подключения объекта к сетям ИТО Заявитель, владеющий на праве собственности или ином законном основании ранее построенным, но не подключенным к сетям ИТО объектом, требующим подключения к сетям ИТО (увеличения потребляемой нагрузки), в том числе связанного с изменением параметров этих сетей, или осуществляющее на принадлежащем ему на праве собственности или ином законном основании земельном участке строительство (реконструкцию) такого объекта, для подключения этих объектов к сетям ИТО обращается с заявлением о подключении указанных объектов в МУП «Коммунсервис» Костромского района.

- Заявление оформляется по установленной форме (Приложение 2) с предоставлением указанных в заявлении документов.

- При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления тепло-, водоснабжения, и (или) водоотведения, и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), МУП «Коммунсервис» Костромского района, в течение 30 дней со дня поступления обращения Заявителя обращается в  Департамент ТЭКиЖКХ Костромской области с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта Заявителя, и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов МУП «Коммунсервис» Костромского района на очередной период регулирования. Причем в случае принятия обоснованного решения  Департаментом ТЭКиЖКХ Костромской области об отказе во включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) и предоставлении  Департаментом ТЭКиЖКХ в МУП Костромской области «Коммунсервис» Костромского района информации об иных возможностях обеспечения тепло-, водоснабжения, и (или) водоотведения, МУП «Коммунсервис» Костромского района, вправе отказать Заявителю в подключении (технологическом присоединении).

- Подготовка и заключение договора о подключении к сетям ИТО.

- При получении от Заявителя заявки о подключении объекта к сетям ИТО МУП «Коммунсервис» Костромского района:

- в случае технологического присоединения по общему тарифу в 30-ти дневный срок с даты их получения предоставляет заявителю подписанный договор о подключении с условиями подключения (Приложение 3) либо мотивированный отказ от заключения договора;

- в случае технологического присоединения по индивидуальному тарифу в 30-ти дневный срок, с даты утверждения тарифа в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляет заявителю подписанный договор о подключении с условиями подключения (Приложение 3) либо мотивированный отказ от заключения договора.

- В случае представления прилагаемых к заявке документов не в полном объеме, МУП «Коммунсервис» Костромского района в течение 6 рабочих дней с даты получения, указанной заявки уведомляет об этом Заявителя и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов повторно рассматривает заявку о подключении.

- Договор о подключении заключается по форме Приложения 8 в 2 экземплярах - по одному для каждой из сторон. Изменение условий договора о подключении осуществляется по согласию сторон и оформляется дополнительным соглашением.

- В договоре о подключении отражается соглашение сторон по следующим существенным условиям:

а)	перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к сетям ИТО и обязательства сторон по их выполнению, в том числе:

- мероприятия, выполняемые Заявителем, - в пределах границ земельного участка Заявителя;

- мероприятия, выполняемые МУП «Коммунсервис» Костромского района, - до границы земельного участка Заявителя;

б)	срок осуществления МУП «Коммунсервис» Костромского района мероприятий по подключению, который не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке Заявителя;

в)	положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором о подключении сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

- право Заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении при нарушении МУП «Коммунсервис» Костромского района сроков исполнения обязательств, указанных в договоре;

- обязанность любой из сторон договора о подключении при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, в размере произведения 1/180 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, установленной на дату заключения договора о подключении, и общего размера платы за подключение по договору за каждый день просрочки, если договором не предусмотрен больший размер неустойки;

г)	размер платы за подключение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д)	порядок и сроки внесения Заявителем платы за подключение:

- не более 15 процентов платы за подключение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;

- не более 50 процентов платы за подключение вносятся в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты Заявителя, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов;

Льготный тариф:

100 % платы за подключение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;

е)	размер тепловой нагрузки, потребляемого объектом, который обязан обеспечить МУП «Коммунсервис» Костромского района в точках подключения;

ж)	местоположение точек подключения не далее границ земельного участка Заявителя;

з)	условия подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к сетям ИТО;

- Технические условия для присоединения являются неотъемлемым приложением к договору о подключении к сетям ИТО.

- В соответствии с выданными МУП «Коммунсервис» Костромского района условиями подключения объекта к сетям ИТО Заявитель разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с МУП «Коммунсервис» Костромского района. По согласованию с Заявителем проектная документация может быть выполнена в рамках договора о подключении к сетям ИТО.

- Заявитель предоставляет в МУП «Коммунсервис» Костромского района 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ИТО, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

- В случае если в процессе строительства (реконструкции) объекта превышен срок действия условий его подключения к сетям ИТО, указанный срок продлевается по согласованию с МУП «Коммунсервис» Костромского района на основании обращения Заявителя.

- Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта в точке подключения к сетям ИТО в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого Заявителем и МУП «Коммунсервис» Костромского района, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на МУП «Коммунсервис» Костромского района, размер платы за эти работы определяется по расценкам МУП «Коммунсервис» Костромского района.

- При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сетей ИТО в утвержденную инвестиционную программу МУП «Коммунсервис» Костромского района, но в случае отсутствия на дату обращения Заявителя утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов.

- В случае поступления от Заявителя протокола разногласий по договору о подключении, подписанный со стороны Заявителя Договор и протокол разногласий направляется для согласования в структурные подразделение МУП «Коммунсервис» Костромского района, к функциональным обязанностям, которых относится рассмотрение соответствующих документов.

- Одновременно с подписанным договором Заявителю направляется счет на оплату.

- В случае нарушения Заявителем условий договора МУП «Коммунсервис» Костромского района готовит уведомление о расторжении договора. Проект уведомления о расторжении договора согласовывается МУП «Коммунсервис» Костромского района в установленном порядке.

- Основания для отказа от заключения договора о подключении.

Основаниями для отказа от заключения договора о подключении являются:

- Отсутствие у Заявителя технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий);

- Срок действия технических условий истек или истекает в течение 30 дней с даты получения МУП «Коммунсервис» Костромского района заявки; указанная в заявке нагрузка превышает максимальную нагрузку, указанную в технических условиях, выданных Заявителю, и Заявитель отказывается уменьшить эту нагрузку до величины, установленной техническими условиями.

- Присоединение Заявителем объекта к сетям ИТО.

- Присоединение к сетям ИТО осуществляется не позднее установленной договором о подключении даты подключения, но не ранее подписания акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению к сетям ИТО.

- После осуществления присоединения МУП «Коммунсервис» Костромского района и Заявитель подписывают акт о присоединении (Приложение 5).

- Акт подписывается представителями МУП «Коммунсервис» Костромского района и Заявителя. Акт составляется в 2-х экземплярах - по одному экземпляру для МУП «Коммунсервис» Костромского района и Заявителя.

- Работы по присоединению могут осуществляться МУП «Коммунсервис» Костромского района на основании отдельного договора, заключаемого им с Заявителем. При этом связанные с проведением работ по присоединению расходы МУП «Коммунсервис» Костромского района, не включаются в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение.

- МУП «Коммунсервис» Костромского района осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению.

- МУП «Коммунсервис» Костромского района имеет право:

а)	участвовать в приемке скрытых работ по укладке сетей ИТО от объекта до точки подключения;

б)	изменить дату подключения объекта к сетям ИТО на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, если Заявитель не предоставил МУП «Коммунсервис» Костромского района в установленные договором о подключении сроки возможность осуществить следующие действия:

- проводить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и приему энергоресурсов;

- осуществлять опломбирование установленных приборов (узлов) учета ресурсов, а также кранов и задвижек на их обводах.

- На основании акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению к сетям ИТО и акта о присоединении (Приложение 5) составляется Акт о приемке выполненных работ (оказании услуг).

- До начала подачи энергоресурсов на устройства и сооружения, созданные для присоединения к системам теплоснабжения, Заявитель должен заключить договор о тепло-, водоснабжении и (или) водоотведении (либо внести дополнение в существующий договор в связи с увеличением нагрузки объекта).

Приложение 1

Печатается в 2-х оригинальных экземплярах

на бланке заявителя, с указанием исходящего номера и даты

(для физических лиц допускается заполнять от руки с указанием даты)

Директору

МУП «Коммунсервис»

Костромского района

От

Заявка

на получение технических условий подключения и информации 
о плате за подключение.

С целью получения технических условий подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но не подключенного к сетям инженернотехнического обеспечения объекта капитального строительства и информации о плате за подключение

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные, прописка физического лица - Заявителя)

просит определить техническую возможность подключения к сети инженернотехнического обеспечения (увеличения разрешенной к использованию тепловой нагрузки) объекта капитального строительства и выдать технические условия подключения к сети инженерно-технического обеспечения, принадлежащего мне объекта

___________________________________________________________________________

(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

расположенного по адресу:

___________________________________________________________________________

(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

___________________________________________________________________________

Характеристика и назначение объекта:

___________________________________________________________________________

(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта,

___________________________________________________________________________

отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Запрашиваемая тепловая нагрузка объекта:

(указать: новая или дополнительная)

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта.

Требования по надёжности теплоснабжения объекта (если необходимо):

___________________________________________________________________________

Нормативный срок строительства объекта	месяцев.

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию)	кв.	года	(с

разбивкой по очередям):

Сведения о собственнике, к чьим сетям непосредственно подключаются или подключены (для существующего объекта) тепловые установки Заявителя (при наличии сведений).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица - собственника сетей)

Сведения о наличии договоров тепло-, водоснабжения с МУП «Коммунсервис» Костромского района или с другими собственниками сетей к которым подключен объект Заявителя с указанием общей тепловой нагрузки тепловых установок для каждого объекта:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложения к заявке:

а) нотариально заверенные копии учредительных документов на ___ листах;

б) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос на ___ листах;

в) правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка) на ___ листах;

г) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (при реконструкции) на ___ листах;

д) информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства на ___ листах;

е) информацию о разрешенном использовании земельного участка на ___ листах;

ж) информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку (объекту капитального строительства) на ___ листах;

з) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации) на ___ листах;

и) необходимые виды ресурсов (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция), получаемых от тепловых сетей на ___ листах;

к) планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки на листах;

л) сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс) на ___ листах.

______________________________________  ____________________  _________________

(должность)					(Ф. И.О.)			(подпись)

М.П.

или

__________________________________________________  _________________________

(Фамилия Имя Отчество физического лица)			(подпись	физического лица, дата)

МУП «Коммунсервис» Костромского района:_____________

Контактный телефон_________________________________

Приложение 2

Печатается в 2-х оригинальных экземплярах

на бланке заявителя, с указанием исходящего номера и даты

(для физических лиц допускается заполнять от руки с указанием даты)

Директору

МУП «Коммунсервис»

Костромского района

От

Заявка

на заключение договора о подключении к сетям
 инженерно-технического обеспечения

С целью подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но не подключенного к сети инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства и заключения договора о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения

___________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование Заявителя - юридического лица,

___________________________________________________________________________

Ф.И.О. Заявителя - физического лица и реквизиты документа, удостоверяющие его личность, место нахождения

___________________________________________________________________________

(место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефон, факс, адрес электронной почты))

просит заключить договор о подключении к сети инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства (увеличения разрешенной к использованию тепловой нагрузки) и выдать технические условия на присоединение к сети инженерно-технического обеспечения, принадлежащего мне объекта на основании

___________________________________________________________________________

(подробно: правовые основания владения, наименование объекта, отдельных зданий, сооружений,

___________________________________________________________________________

помещений в составе объекта)

___________________________________________________________________________

расположенного по адресу:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка)

Характеристика и назначение объекта:

___________________________________________________________________________

(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта,

___________________________________________________________________________

отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта, этажность)

Подключаемая нагрузка объекта

(указать: новая или дополнительная)

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта.

Требования по надёжности теплоснабжения объекта (если

необходимо):

___________________________________________________________________________

Имеются технические условия подключения за №	от

Нормативный срок строительства объекта	месяцев.

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию)	кв.	года (с

разбивкой по очередям):

Приложения к заявке:

а) нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление на листах;

б) копии правоустанавливающих документов на земельный участок на листах;

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта на ___ листах;

г) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если Заявитель - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства) на ___ листах;

д) информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение) на  листах;

е) информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура) на ___ листах;

ж) сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства (непрерывный, одно-, двухсменный и др.) на листах;

з) данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества на листах;

и) требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами на листах;

к) информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки на листах;

л) реквизиты Заявителя на листах.

______________________________________  ____________________  _________________

(должность)					(Ф. И.О.)			(подпись)

М.П.

или

__________________________________________________  _________________________

(Фамилия Имя Отчество физического лица)			(подпись	физического лица, дата)

МУП «Коммунсервис» Костромского района:_____________

Контактный телефон_________________________________

Приложение 3

Печатается в 2-х оригинальных экземплярах

на бланке заявителя, с указанием исходящего номера и даты

(для физических лиц допускается заполнять от руки с указанием даты)

Директору

МУП «Коммунсервис»

Костромского района

От

Заявка на заключение договора на тепло-, водоснабжение

В связи с

(арендой, покупкой здания, нежилого помещения в здании, покупкой квартиры и переводом ее из жилого

___________________________________________________________________________

фонда в нежилой, необходимостью поставки ресурсов на период строительства, началом эксплуатации, другое)

без изменения согласованных схемы подключения и нагрузки

___________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица; Ф.И.О., паспортные данные, прописка физического лица - Заявителя)

просит заключить договор на тепло-, водоснабжение

(подробно: наименование объекта,

___________________________________________________________________________

отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

расположенному по адресу:

(адрес расположения объекта: город, район, улица, номер дома, квартира)

___________________________________________________________________________

Подключенная нагрузка объекта

(Существующая нагрузка)

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение нагрузки указывается для каждого объекта.

Сведения о собственнике, к чьим сетям непосредственно подключены тепловые установки Заявителя

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица - собственника сетей)

___________________________________________________________________________

Приложения к заявке:

- Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.

- Копия Свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя).

- Копия Свидетельства о постановке юридического (физического) лица на учёт в налоговом органе.

- Копия информационного письма Росстата о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) в ЕГРПО.

- Сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс), банковские реквизиты (наименование банка, р/счет, к/счет, БИК).

- Копия письма обслуживающего банка о подтверждении расчетного счета.

- Копия паспорта физического лица (страницы №№ 3, 4, 6).

- Копии документов, подтверждающих право владения объектом, чьи теплоустановки подключаются к сети (свидетельство о государственной регистрации права, разрешительные письма Управления архитектуры города на перевод жилого фонда в нежилое и т.п.).

- Расчёт величины потребления коммунальных ресурсов объектом от проектной организации, имеющей соответствующую лицензию на проектирование систем теплоснабжения, и копию лицензии данной проектной организации.

- Сведения о наличии приборного учёта потребляемых ресурсов аттестованного в установленном порядке для коммерческого учёта, в т.ч. для отдельных потребителей.

- Акт(ы) разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности.

- Сведения об ответственном лице за тепловое хозяйство (контактная информация, приказ о его назначении).

______________________________________  ____________________  _________________

(должность)					(Ф. И.О.)			(подпись)

М.П.

или

__________________________________________________  _________________________

(Фамилия Имя Отчество физического лица)			(подпись	физического лица, дата)

МУП «Коммунсервис» Костромского района:_____________

Контактный телефон_________________________________

Приложение 4

Акт №____

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети инженерно-технического

обеспечения

«	__»_____________20__г.

Настоящий акт составлен в том, что представителем МУП «Коммунсервис» Костромского района

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии представителя Заявителя

(должность, Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________

проведена проверка готовности в эксплуатацию вновь построенного (реконструированного) объекта тепло-, водопотребления по адресу:

(наименование, адрес (месторасположение))

и при этом установлено:

1. Технические условия на присоединение от	№	выданы:

___________________________________________________________________________

(наименование энергоснабжающей организации)

Срок действия технических условий на присоединение до «__»____________20__г.

2. Строительство объекта выполнено по проекту

(наименование и шифр проекта)

___________________________________________________________________________

выполненному

(наименование проектной организации)

___________________________________________________________________________

Проект согласован МУП «Коммунсервис» Костромского района «__»____________20__г.

3. Техническая характеристика объекта:

3.1. Диаметры и протяженность сетей

3.2.  Емкость системы теплопотребления	м3

3.3. Строительный объем отапливаемых зданий	м3

3.4. Мощность (тепловая нагрузка) системы теплопотребления:

всего	(Г	кал/час);

в том числе:

на отопление	Г	кал/час;

на вентиляцию	Г	кал/час;

на технологические нужды	Г	кал/час

3.5.Тип, количество и соответствие проекту установленного теплопотребляющего оборудования:

приборы отопления:

отопительно-вентиляционные агрегаты

технологическое теплопотребляющее оборудование

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Установлены приборы учета тепловой энергии и воды

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Акт первичного допуска в эксплуатацию узла учёта № _____от «__»____________20__г.

5. Акты допуска к эксплуатации федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный технический надзор:

№	_____ от «__»____________20__г.

№	_____ от «__»____________20__г.

6. Акты на выполнение отдельных видов работ:

6.1. Акт разбивки трассы сетей «__»____________20__г.

6.2. Акты на скрытые работы

6.3.  Акт на промывку, продувку сетей от «__»____________20__г.

6.4. Акт на промывку и дезинфекцию сетей ГВС от «__»____________20__г.

6.5.  Акт на гидравлическое испытание сетей от «__»____________20__г.

6.6. Акт на гидравлическое испытание внутренних систем отопления от «__»____________20__г.

6.7. Акт на герметизацию абонентского ввода от «__»____________20__г.

7. Оборудование теплового пункта (узла ввода) настроено на установленный гидравлический и тепловой режим установкой расчетных дроссельных устройств. Акт энергоснабжающей организации №____ от «__»____________20__г.

8. Установление границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определено актами от «__»____________20__г. и от «__»____________20__г.9. Техническое состояние объекта тепло-, водопотребления:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Перечень дефектов и недостатков:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представитель МУП «Коммунсервис»

Костромского района

(подпись)	(ф.и.о.)

Представитель Заявителя

(подпись)	(ф.и.о.)

Приложение 5

Акт № ______

о присоединении к сети инженерно-технического обеспечения

«	__»_____________20__г.

МУП «Коммунсервис» Костромского района в лице

___________________________________________________________________________

с одной стороны, и

в лице	,

с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с договором о подключении к сетям № ______ 	от «__»____________20__г. выполнены работы

по подключению к сети объекта:

___________________________________________________________________________

(наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

расположенном по адресу:

___________________________________________________________________________

(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

составе объекта)

с	общей	 тепловой нагрузкой _________ Гкал/час.

(указать: новой или дополнительной)

Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме тепловых сетей МУП «Коммунсервис» Костромского района:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых после подписания передаётся Заявителю, один экземпляр передаётся МУП «Коммунсервис» Костромского района.

МУП «Коммунсервис» Костромского района

_________________________________ __________________ ________________ ________

должность,	подпись,	Фамилия, И.О.,		дата

Заявитель

_________________________________ __________________ ________________ ________

должность,	подпись,	Фамилия, И.О.,		дата

Алгоритм действий при технологическом присоединении к сетям инженерно-технологического обеспечения (тепло-, водоснабжения)